## Slide 1
  I. HISTORIQUE
  II. LE GRAFCET ET LA NORME NF EN 60848
  III. BASES DU GRAFCET
C1 – INTRODUCTION AU GRAFCET

## Slide 2
  INTRODUCTION AU GRAFCET
    Historique
GRAFCET : Graphe Fonctionnel de Commande Etapes-Transitions
1975: création d’une « commission de normalisation de la représentation du cahier des charges d'un automatisme logique », dans le cadre du groupe de travail « systèmes logique » de l' AFCET sous la direction de Michel Blanchard.
AFCET : Association française pour la Cybernétique Economique et Technique
OBJECTIF: Dégager un outil unique de représentation d'un cahier des charges.
1977: Naissance du GRAFCET. L’ADEPA a pris en charge sa diffusion sous forme d’articles et de brochures.
 Utilisé par l’Enseignement technique, les laboratoires universitaires et plusieurs constructeurs d’API.
ADEPA : Agence Nationale pour le Développement de la Productique Appliquée à l’industrie
API : Automate Programmable Industriel

## Slide 3
  INTRODUCTION AU GRAFCET
    Historique
1977
Naissance du GRAFCET
1988
Parution de la Norme européenne GRAFCET
CEI 848
Parution de la Norme française GRAFCET
NF C03-190
1982
Langage de programmation
CEI 61131-3
1993
2002
Modification
NF EN 60848
CEI 60848
Documentation
UTE C03-190
Documentation
UTE C03-191
Mission du GREPA: l’amélioration des concepts du GRAFCET.
Ces nouveaux concepts (macro-étapes, forçages de situation…)  UTE C 03-190 de 1990 et UTE C 03-191 de 1993.
GREPA : Groupe Equipement de Production Automatisée
1993: validation de 5 langages de programmation d’API par la norme CEI 61131-3 dont le SFC (inspiré du GRAFCET)

## Slide 4
  INTRODUCTION AU GRAFCET
    LE GRAFCET ET LA NORME NF EN 60848
Elle définit le contexte d’utilisation du GRAFCET en insistant sur les différences entre spécification par GRAFCET (norme CEI 60848) et réalisation par programme SFC (norme CEI 61131-3).
La norme CEI 60848 a fait l’objet d’une révision en 2002 qui définit le « langage de spécification GRAFCET pour diagrammes fonctionnels en séquence ».
Elle définit une représentation détaillée des actions associées au grafcet.
Elle redéfinit les conditions de transition (ou réceptivités).
Elle autorise la réutilisation d’une séquence, notion proche du concept de tâche qui n’est pas normalisé.
Elle définit les notions de macro étape et d’étape encapsulante.
Elle définit la notion de forçage et de grafcet partiel.
Elle autorise l’utilisation des étapes sources ou puits et des transitions sources ou puits.

## Slide 5
Utilisation d’un procédé graphique : choix des symboles graphiques ;
Mise en évidence de chacune des situations de l’automatisme séquentiel à un moment donné : notion de situation, d’étape et d’actions associées ;
Description progressive de l’automatisme : notion de point de vue (niveau) ;
Emploi d’un langage simple et accessible à l’ensemble des intervenants depuis le concepteur jusqu’à l’agent de maintenance : choix d’un vocabulaire.
Sélection des seules informations utiles à l’évolution de l’automatisme à partir d’une situation connue : notion de transition et de réceptivité ;
Définition des conditions d’évolution entre les étapes : établissement des règles d’évolution ;
  INTRODUCTION AU GRAFCET
    BASES DU GRAFCET

## Slide 6
  INTRODUCTION AU GRAFCET
    BASES DU GRAFCET
Décliné en plusieurs niveaux, à la fois outil de modélisation et support pour la programmation, le GRAFCET garantit aujourd’hui la transmission correcte des informations entre toutes les parties prenantes d’un projet d’automatisme, de la spécification à l’exploitation et à la maintenance, en passant par la réalisation.

## Slide 7
C2 : POINTS DE VUE
  I. PRÉSENTATION DE LA MACHINE À GODETS
  II. DIFFÉRENTS POINTS DE VUES
    Introduction
    Structure d’un SAP
    Illustration des différents points de vue
      Grafcet Système
      Grafcet Partie Opérative
      Grafcet Partie Commande

## Slide 8
  C2 : POINTS DE VUE
    I. PRÉSENTATION DE LA MACHINE À GODETS

## Slide 9
  C2 : POINTS DE VUE
    I. PRÉSENTATION DE LA MACHINE À GODETS
  ACTIGRAMME

## Slide 10
Un SAP n’existe que pour la VALEUR AJOUTÉE apportée à la matière d’œuvre.
Il est essentiellement constitué de trois parties :
• Le procédé qui permet l’action sur la matière d’œuvre (on y trouve tous les actionneurs comme les moteurs, les effecteurs ...),
• La chaîne d’énergie ou d’action qui permet d’alimenter les actionneurs,
• La chaîne d’acquisition qui permet de s’informer de l’état du système.
  C2 : POINTS DE VUE
    II. DIFFÉRENTS POINTS DE VUE - Structure d’un SAP
PARTIE COMMANDE
Traiter les informations
Ordres
Matière d’œuvre (MO)
Godet vide, sable
Comptes-rendus
Evénement
PUPITRE OPÉRATEUR
Interface d’entrée
Interface de sortie
Interface de communication
PRÉACTIONNEUR
Distribuer l’énergie
ACTION
SUR LE PRODUIT
ACTIONNEUR
Transformer l’énergie
TRANSMISSION
MÉCANIQUE
EFFECTEUR
Agir sur le produit
CAPTEUR
Saisir et convertir une information
Comptes rendus
Matière d’œuvre (MO)+valeur ajoutée (VA)
Godet rempli de sable
Energie utile
Source d’énergie
Interface de communication
Ordres
Consignes
Vers autres PC

## Slide 11
PARTIE COMMANDE
Traiter les informations
Ordres
Matière d’œuvre (MO)
Godet vide, sable
Comptes-rendus
Evénement
PUPITRE OPÉRATEUR
Interface d’entrée
Interface de sortie
Interface de communication
PRÉACTIONNEUR
Distribuer l’énergie
ACTION
SUR LE PRODUIT
ACTIONNEUR
Transformer l’énergie
TRANSMISSION
MÉCANIQUE
EFFECTEUR
Agir sur le produit
CAPTEUR
Saisir et convertir une information
Comptes rendus
Matière d’œuvre (MO)+valeur ajoutée (VA)
Godet rempli de sable
Energie utile
Source d’énergie
Interface de communication
Ordres
Consignes
Vers autres PC
C’est l’étude chronologique dans laquelle les TÂCHES se déroulent.
La description porte essentiellement sur la VALEUR AJOUTÉE à la MATIÈRE D’ŒUVRE.
Quelle est la matière d’œuvre ?
les godets
  C2 : POINTS DE VUE
    II. DIFFÉRENTS POINTS DE VUE – Illustration des différents points de vue
Point du vue SYSTEME

## Slide 12
  C2 : POINTS DE VUE
    II. DIFFÉRENTS POINTS DE VUE – Illustration des différents points de vue
Point du vue SYSTEME

## Slide 13
  C2 : POINTS DE VUE
    II. DIFFÉRENTS POINTS DE VUE – Illustration des différents points de vue
Grafcet SYSTEME

## Slide 14
  C2 : POINTS DE VUE
    II. DIFFÉRENTS POINTS DE VUE – Illustration des différents points de vue
Grafcet SYSTEME

## Slide 15
  C2 : POINTS DE VUE
    II. DIFFÉRENTS POINTS DE VUE – Illustration des différents points de vue
Grafcet SYSTEME

## Slide 16
  C2 : POINTS DE VUE
    II. DIFFÉRENTS POINTS DE VUE – Illustration des différents points de vue
Grafcet SYSTEME

## Slide 17
PARTIE COMMANDE
Traiter les informations
Ordres
Matière d’œuvre (MO)
Godet vide, sable
Comptes-rendus
Evénement
PUPITRE OPÉRATEUR
Interface d’entrée
Interface de sortie
Interface de communication
PRÉACTIONNEUR
Distribuer l’énergie
ACTION
SUR LE PRODUIT
ACTIONNEUR
Transformer l’énergie
TRANSMISSION
MÉCANIQUE
EFFECTEUR
Agir sur le produit
CAPTEUR
Saisir et convertir une information
Comptes rendus
Matière d’œuvre (MO)+valeur ajoutée (VA)
Godet rempli de sable
Energie utile
Source d’énergie
Interface de communication
Ordres
Consignes
Vers autres PC
  C2 : POINTS DE VUE
    II. DIFFÉRENTS POINTS DE VUE – Illustration des différents points de vue
Point du vue PARTIE OPERATIVE
C’est l’étude chronologique dans laquelle les ACTIONS de la PO se déroulent.
Un effecteur est l’élément terminal de la chaîne d’action. Il est directement en contact avec la matière d’œuvre.
Citer les effecteurs du système.
Poussoir, tapis, trappe 1 et trappe 2.

## Slide 18
  C2 : POINTS DE VUE
    II. DIFFÉRENTS POINTS DE VUE – Illustration des différents points de vue
Point du vue PARTIE OPERATIVE
DÉFINITION DES ENTRÉES/SORTIES
GRAFCET Partie Opérative
Machine à Godets
Poussoir avancé
Poussoir reculé
AVANCER le poussoir
RECULER le poussoir
Trappe 1 fermée
Trappe 2 fermée
Poids atteint
Godet sous trémie 1
Godet sous trémie 2
Godet évacué
bouton poussoir dcy
bouton poussoir acq
OUVRIR la trappe 1
FERMER la trappe 1
OUVRIR la trappe 2
FERMER la trappe 2
AVANCER le tapis
ALLUMER le voyant d’acquittement

## Slide 19
(étape 10)
(étape 5)
(étape 0)
(étape 6)
  C2 : POINTS DE VUE
    II. DIFFÉRENTS POINTS DE VUE – Illustration des différents points de vue
Grafcet PARTIE OPERATIVE

## Slide 20
PARTIE COMMANDE
Traiter les informations
Ordres
Matière d’œuvre (MO)
Godet vide, sable
Comptes-rendus
Evénement
PUPITRE OPÉRATEUR
Interface d’entrée
Interface de sortie
Interface de communication
PRÉACTIONNEUR
Distribuer l’énergie
ACTION
SUR LE PRODUIT
ACTIONNEUR
Transformer l’énergie
TRANSMISSION
MÉCANIQUE
EFFECTEUR
Agir sur le produit
CAPTEUR
Saisir et convertir une information
Comptes rendus
Matière d’œuvre (MO)+valeur ajoutée (VA)
Godet rempli de sable
Energie utile
Source d’énergie
Interface de communication
Ordres
Consignes
Vers autres PC
  C2 : POINTS DE VUE
    II. DIFFÉRENTS POINTS DE VUE – Illustration des différents points de vue
Point du vue PARTIE COMMANDE

## Slide 21
  C2 : POINTS DE VUE
    II. DIFFÉRENTS POINTS DE VUE – Illustration des différents points de vue
Schéma pneumatique
Schéma électrique

## Slide 22
  C2 : POINTS DE VUE
    II. DIFFÉRENTS POINTS DE VUE – Illustration des différents points de vue
Schéma pneumatique
Schéma électrique

## Slide 23
  C2 : POINTS DE VUE
    II. DIFFÉRENTS POINTS DE VUE – Illustration des différents points de vue
Point du vue PARTIE COMMANDE
DÉFINITION DES ENTRÉES/SORTIES
GRAFCET Partie Commande
Machine à Godets
1b1
1b2
2b1
3b1
S3
S1
S2
S4
dcy
acq
1YV14
1YV12
2YV14
3YV14
KM1
VACQ

## Slide 24
  C2 : POINTS DE VUE
    II. DIFFÉRENTS POINTS DE VUE – Illustration des différents points de vue
Grafcet PARTIE COMMANDE