## Slide 1
C3: SYNTAXE
LE MODELE GRAFCET
LES ETAPES
LES ACTIONS ASSOCIEES AUX ETAPES
  Les actions continues
  Les actions mémorisées
  Commentaires
LES TRANSITIONS
  Définition et symbole
  Exemples
  Transition validée
LES RECEPTIVITES
  Définition
  Réceptivité toujours vraie
  Réceptivité sur front
  Réceptivité liée au temps
  Réceptivité liée avec la valeur booléenne d’un prédicat
LIAISONS ORIENTEES
  Définition
  Règle de tracé
  Utilisation de renvois dans les liaisons
REGLE DE SYNTAXE

## Slide 2
Le GRAFCET est régie par la norme NF EN 60848 d’Août 2002.
Le langage de spécification GRAFCET est un modèle de représentation graphique du comportement de la partie commande d’un système automatisé.
GRAFCET: GRAphe Fonctionnel de Commande Etape Transition
LE MODELE GRAFCET

## Slide 3
Ce modèle est défini par un ensemble constitué :
  d’éléments graphiques de base comprenant : les étapes, les transitions et les liaisons;
  d’une interprétation traduisant le comportement de la partie commande vis-à-vis de ses entrées et de ses sorties, et caractérisée par les réceptivités associées aux transitions et les actions associées aux étapes ;
  de 5 règles d’évolution définissant formellement le comportement de la partie commande ;
  de postulats sur les durées relatives aux évolutions,
LE MODELE GRAFCET
  Définitions

## Slide 4
0
1
2
EVACUER
PERCER
Pièce percée
Pièce évacuée
dcy
Etape initiale
Réceptivité
Liaison
Transition
LE MODELE GRAFCET
  Eléments graphiques de base
Action
Etape

## Slide 5
Une ETAPE caractérise le comportement invariant du système.
3
Elle se représente par un carré repéré numériquement (deux étapes d’un même grafcet ne peuvent porter le même numéro) :
A un instant donné et suivant l’évolution du système, une étape est:
soit inactive,
LES ETAPES

## Slide 6
Une ETAPE caractérise le comportement invariant du système.
3
Elle se représente par un carré repéré numériquement (deux étapes d’un même grafcet ne peuvent porter le même numéro) :
A un instant donné et suivant l’évolution du système, une étape est:
soit inactive,
soit active.
LES ETAPES

## Slide 7
1 lorsque l’étape i est active
0 lorsque l’étape i est inactive
On peut associer une variable à l’état d’une étape.
Cette variable, appelée variable d’étape, est notée Xi, elle prend la valeur:
X3 = 1
3
X3 = 0
Etape 3 inactive
3
Etape 3 active
LES ETAPES

## Slide 8
« Situation vide »  aucune étape n’est active.
Elle se note S = { }.
« Situation courante »  à un moment donné.
Elle se note S = { * }.
« Situation initiale »  certaines étapes sont initialement activées. Elles sont repérées en doublant le cadre symbolique de l’étape.
LES ETAPES
Une SITUATION D’UN GRAFCET est défini par l’ensemble des étapes actives à un instant donné.
Exemple : S = {1, 14, 16} ou S (Gm, Gn, Gp) = {1, 14, 16}

## Slide 9
LES ACTIONS
  Les actions permettent d’établir le lien entre l’évolution du grafcet et les sorties.
  Deux modes, mode continu ou mode mémorisé, décrivent comment les sorties dépendent de l’évolution et des entrées du système.

## Slide 10
La condition d’assignation est une expression logique de variables d’entrée et/ou de variables internes
Assignation : le fait d’imposer la valeur (vraie ou fausse) des variables de sortie.
L’action continue, associée à une étape, dure tant que l’étape est active si aucune condition d’assignation ne l’interdit.
5
X5
t
t
KM1
•
KM1
KM1
On note: KM1 = X5
LE MODELE GRAFCET
  Les actions continues
    Les Actions continues inconditionnelles

## Slide 11
Une ou plusieurs actions peuvent être associées à une étape. Cette représentation n’implique pas de priorité entre ces actions.
5
X5
t
•
KM1
KM2
KM3
KM2
KM3
t
t
t
KM1
KM1
KM2
KM3
On note: KM1 = X5
KM2 = X5
KM3 = X5
LE MODELE GRAFCET
  Les actions continues

## Slide 12
b. Actions conditionnelles
5
KM1
condition
L’action KM1 n’est pas effectuée
condition
L’action KM1 n’est pas effectuée
5
KM1
condition
L’action KM1 n’est pas effectuée
•
5
KM1
KM1
condition
L’action KM1 est effectuée
On note: KM1 = X5.condition
•
5
LE MODELE GRAFCET
  Les actions continues

## Slide 13: 1. Les actions continues
La condition d’assignation ne doit jamais comporter de front de variable
5
KM1
•
KM1
a
a
X5
t
t
t
a
KM1
b. Actions conditionnelles

## Slide 14: 1. Les actions continues
c. Actions retardées
2
4s / X2
KM1
•
4s / X2
X2
t
KM1
4s/X2
4s
t
t
KM1
On note: KM1 = 4s / X2
Si la durée d’activité de l’étape 2 est inférieure à 4s, la sortie KM1 ne sera pas assignée à la valeur vraie.
4s / X2

## Slide 15: 1. Les actions continues
c. Actions limitées dans le temps
2
KM1
•
t
KM1
4s/X2
t
t
KM1
L’action KM1 sera exécutée pendant au plus 4s dès l’activation de l’étape 2.
X2
4s / X2
4s / X2
On note: KM1 = X2. 4s / X2
4s

## Slide 16: 1. Les actions continues
d. Actions à activation et désactivation retardées
La notation t1 / c / t2 indique que la condition d’assignation n’est vraie qu’après un temps t1 depuis le front montant de c et redevient fausse après un temps t2 depuis le front descendant de c.
t1 et t2 doivent être remplacés par leur valeur réelle
La variable c doit rester vraie un temps supérieur ou égal à t1 pour que la condition d’assignation puisse être vraie
1
Action A
t1 / c / t2

## Slide 17: 1. Les actions continues
2
KM1
•
KM1
c
KM1
Si c passe à 0 avant 5s, la condition d’assignation ne pourra être vraie : il faudra attendre le prochain front montant de c.
X2
5s/c/3s
On note: KM1 = X2. 5s/c/3s
e. Actions à activation et désactivation retardées
5s/c/3s
5s/c/3s
5s/c/3s
t
t
t
3s
5s

## Slide 18: 2. Les actions mémorisées
a. Action à l’activation
•
10
KM1:=1
16
KM1:=0
a
b
KM1
X16
X10
t
t
t
KM1:=1
•
KM1:=0

## Slide 19: 2. Les actions mémorisées
b. Action à la désactivation
•
10
KM1:=1
16
KM1:=0
a
b
KM1
X16
X10
t
t
t
KM1:=1
•
KM1:=0

## Slide 20: 2. Les actions mémorisées
c. Action sur événement
La notation de l’affectation s’écrit avec le signe := ; cette notation s’applique tout autant aux affectations booléennes « pousser pièce:=1 » qu’aux affectations numériques « C :=C+1 ».
10
C0:=C0+1
g
a

## Slide 21: 3. Commentaires
2
a
« attente »
2
X10
« attente »
•
•
5s
5s/X2
5s/X2
« attente »
3
2
X3
5s/X2
X2
t
t
t

## Slide 22: IV. TRANSITIONS
1. Définition et symbole
Une transition indique la possibilité d’évolution d’une (ou plusieurs) étape(s) active(s) vers une ou plusieur(s) autre(s) étape(s).
1
2
a
Réceptivité
Transition
(t1)
Repère de la transition
•
Cette évolution se traduit par le franchissement de la transition.
•

## Slide 23: IV. TRANSITIONS
2. Exemples
« Convergence en ET »
ou synchronisation de séquences parallèles
Lorsque plusieurs étapes sont reliées à une transition commune, elles sont toutes obligatoirement reliées à une double barre appelée barre de synchronisation.
1
2
(t1)
3
« Divergence en ET »
ou activation de séquences parallèles
1
2
(t1)
3

## Slide 24: IV. TRANSITIONS
« Synchronisation » et « activation de séquences parallèles »
(t1)
3
1
2
4
(t1)
2
1
3
2. Exemples

## Slide 25: IV. LES TRANSITIONS
(t1)
1
3
2
2. Exemples

## Slide 26: IV. TRANSITIONS
2. Transition validée
1
2
•
Transition
validée
1
2
3
•
•
Transition
validée
Une transition est soit validée, soit non validée.
Elle est validée lorsque toutes les étapes précédentes sont actives.
Transition
non validée
Transition
non validée

## Slide 27: IV. TRANSITIONS
3. Transition validée
4
1
2
•
•
3
•
Transition
validée
Transition
non validée

## Slide 28: V. RECEPTIVITES
Une proposition logique, appelée réceptivité, qui peut être soit vraie soit fausse, est associée à chaque transition.
1. Définition
Présence pièce
une expression littérale
Description d’une réceptivité par:
a. (b+/c)
une expression logique
Variables d’entrées
X1+X2
Variables internes

## Slide 29: V. RECEPTIVITES
2. Réceptivité toujours vraie
La notation 1 indique que la réceptivité est toujours vraie.
Dans ce cas, l’évolution est dite fugace, le franchissement de la transition n’est conditionné que par l’activité de l’étape amont.

## Slide 30: V. RECEPTIVITES
•
•
2
3
1
a
1
KM1
a
L’étape 2 est instable.
Une action continue associée à une étape instable n’est pas assignée à la valeur 1 : KM1 ne sera pas vraie.
Evolution fugace

## Slide 31: V. RECEPTIVITES
•
•
2
3
1
a
1
a
Evolution fugace
CO:=1
L’étape 2 est instable.
Une action mémorisée associée à une étape instable permet d’assigner la valeur à la variable : la valeur du compteur C est égale à 1.

## Slide 32: V. RECEPTIVITES
3. Réceptivité sur front
Un événement d’entrée est un changement d’état d’une variable d’entrée associé à la date à laquelle il se produit.
a
t
1
0
t1
t2
t3
t4
Des événements se produisent aux temps t1, t2, t3 et t4 lorsque la variable a change d’état.
Evénement d’entrée

## Slide 33: V. RECEPTIVITES
3. Réceptivité sur front
On distingue deux types d’événement:
le front montant de a, noté a, qui ne prend la valeur 1 qu’au passage de la valeur 0 à 1 de la variable a.
a
t
1
0
t1
t2
t3
t4
a
t
1
0
t1
t2
t3
t4

## Slide 34: V. RECEPTIVITES
le front descendant de a, noté a, qui ne prend la valeur 1 qu’au passage de la valeur 1 à 0 de la variable a.
a
t
1
0
t1
t2
t3
t4
a
t
1
0
t1
t2
t3
t4
3. Réceptivité sur front

## Slide 35: V. RECEPTIVITES
3. Réceptivité sur front
Exemple
a
t
1
0
t1
t2
t3
t4
1
2
3
a
•
(1)
(2)
Plaçons nous à l’instant t1
a
a
a
Seule la transition (1) est franchie.
•
La transition (2) est validée, mais la réceptivité a n’est plus vraie, il faudra attendre t3 pour la franchir.

## Slide 36: V. RECEPTIVITES
4. Réceptivité liée au temps
La notation est de la forme « t1/variable/t2 ».
2
3s/a/7s
a
3s/a/7s
3s/a/7s
t
t
Remarque: La variable temporisée, ici a, doit rester vraie pendant un temps égal au supérieur à t1, soit ici 3s, pour que la réceptivité puisse être vraie.
1
3s
7s

## Slide 37: V. RECEPTIVITES
4. Réceptivité liée au temps
Simplification usuelle
L’utilisation la plus courante est la temporisation de la variable d’étape avec un temps t2 égal à 0.
•
•
5s
1
5s/X1
2
X2
5s/X1
X1
t
t
t
5s/X1
La durée d’activité de l’étape 1 est de 5s.

## Slide 38: V. RECEPTIVITES
5. Réceptivité avec la valeur booléenne d’un prédicat
Un prédicat est une expression contenant une ou plusieurs variables et qui est susceptible de devenir une proposition vraie ou fausse.
Exemple 1: Compteur
Exemple 2: Langage littéral
[plus de 3 pièces]
1
2
[t>10°C].h
Exemple 3: Equation logique
1
2
2
1
3
C0:=C0+1
C0:=0
[C0<3]
[C0=3]
PREDICATS
dcy
f

## Slide 39: VI. LIAISONS ORIENTEES
1. Définition
Les liaisons orientées relient les étapes aux transitions et les transitions aux étapes. Elles indiquent les voies d’évolution.
2. Règles de tracé
sens de lecture
sens de lecture

## Slide 40: VI. LIAISONS ORIENTEES
2. Règles de tracé
2
4
1
3
a
b
c
Les croisements de liaisons doivent être évités.
2
4
1
3
a
b
c

## Slide 41: VI. LIAISONS ORIENTEES
2
4
1
3
a
b
c
2. Règles de tracé
2
4
1
3
a
b
c
Les croisements de liaisons doivent être évités.

## Slide 42
VI. LIAISONS ORIENTEES
2. Règles de tracé
1
2
a
b
c
1
2
a
b
c

## Slide 43
VI. LIAISONS ORIENTEES
2. Règles de tracé
1
a
1
a

## Slide 44
VI. LIAISONS ORIENTEES
3. Utilisation de renvois dans les liaisons
0
1
2
dcy.1S1
1S2
2S2
KM1
1Y14
2Y14
(étape 3)
(étape 4)
(étape 2)
(étape 0)
2Y12
3
4
2S1
1S1
KM1
1Y12

## Slide 45
VII. REGLE DE SYNTAXE
L’alternance étape-transition et transition-étape doit toujours être respectée quelle que soit la séquence parcourue.
1
2
1
2

## Slide 46
CONCLUSION
Ces règles de syntaxe permettent de construire un grafcet qui pourra être interprété sans aucune ambiguïté, ceci constitue une base indispensable pour une communication technique efficace entre les différents acteurs du développement d’un SA.
Elles sont nécessaires mais non suffisantes pour décrire le fonctionnement dynamique du GRAFCET, il manque des règles d’évolution rigoureuses permettant de décrire les changements d’activités des étapes en fonction des événements en entrée du système.