## Slide 1
C5 - STRUCTURES
  STRUCTURES DE BASE
    Séquence unique
    Sélection de séquences (divergence en OU)
    Séquences simultanées
  STRUCTURES PARTICULIERES
    Activation ou désactivation de séquences en une ou plusieurs fois
    Aiguillages après activations simultanées de plusieurs séquences
    Séquences alternées
    Séquences exclusives
    Prise en compte d’une information mémorisée
  CONCLUSION

## Slide 2
  STRUCTURES DE BASE
    Séquence unique
La séquence unique est composée d’une suite d’étapes alignées verticalement pouvant être activées les unes après les autres.
Chaque étape n’est suivie que par une seule transition et chaque transition n’est suivie que par une seule étape.

## Slide 3
La séquence unique peut correspondre soit à une branche de grafcet, soit à un grafcet complet.
0
3
dcy.1S1
1S2
2S2
2
1YV12
1YV14
2YV12
2YV14
1
1S1.2S1
Grafcet complet
Branche de grafcet
3
1S2
2S2
2
1YV12
1YV14
2YV12
2YV14
1
1S1.2S1
  STRUCTURES DE BASE
    Séquence unique

## Slide 4
Exemple 1:
Exclusivité logique
/a.b
2
1
3
a./b
Exemple 2:
Exclusivité technologique
Technologiquement exclusives par les capteurs fins de course 1S1 et 1S2 du vérin 1.
1s1.d
2
1
3
1s2.d
Exemple 3:
Exclusivité avec priorité
Priorité à l’évolution de 1 vers 2 quand les variables a et b sont vraies en même temps.
La sélection de séquences exprime un choix d’évolution entre plusieurs séquences à partir d’une ou plusieurs étapes.
  STRUCTURES DE BASE
    Sélection de séquences (divergence en OU)
      Exemples de séquences exclusives
a
2
1
3
/a.b

## Slide 5
3
1
4
/c
2
c
•
•
•
•
/c
c
  STRUCTURES DE BASE
    Sélection de séquences (divergence en OU)
      Sélection entre 2 évolutions à partir de 2 étapes

## Slide 6
Le saut d’étape permet de s’affranchir d’une ou de plusieurs étapes lorsque les actions à effectuer dans ces étapes deviennent inutiles à un moment donné.
f.e
/f.e
6
E
7
G
8
H
9
J
p
n
d
•
•
•
/f.e
f.e
E
G
J
Saut de l’étape 6 vers 9: si la réceptivité f.e est vraie.
Les actions G et H ne seront pas effectuées tant que la variable f restera à 1.
  STRUCTURES DE BASE
    Sélection de séquences (divergence en OU)
      Cas particulier: le saut d’étape

## Slide 7
La reprise de séquence permet de recommencer plusieurs fois une même séquence tant que la condition fixée n’est pas remplie.
u
2
K
3
L
4
M
5
w
e
•
•
•
Reprise de la séquence 3-4 si la réceptivité /h.n est vraie.
K
L
u
/h.n
/h.n
h.n
P
P
w
•
M
h.n
  STRUCTURES DE BASE
    Sélection de séquences (divergence en OU)
      Cas particulier: la reprise de séquence

## Slide 8
1
2
•
•
3
6
K
p.m
4
7
g
e
5
8
d
f
« attente »
« attente »
9
1
a
G
E
D
F
•
•
•
•
•
•
•
K
E
F
D
G
p.m
k
g
d
f
e
a
k
« attente »
« attente »
Si le franchissement d’une transition conduit à activer plusieurs étapes en même temps, ces étapes déclencheront des séquences dont les évolutions seront à la fois simultanées et indépendantes.
Ce type de structure est désigné par le terme parallélisme structural.
Le début et la fin d’un parallélisme structural sont figurés symboliquement par deux traits parallèles.
Ici on est dans le cas d’une structure fermée.
  STRUCTURES DE BASE
    séquences simultanées

## Slide 9
21
30
dcy
a
b
A
B
•
•
•
dcy
A
B
a
b
20
Ici on est dans le cas d’une structure ouverte.
Le tracé du grafcet ne comporte qu’une seule fois le symbole « 2 traits ».
a et b vraies en même temps.
 Sortie du parallélisme structural comme dans le cas 1
  STRUCTURES DE BASE
    séquences simultanées