## Slide 1
I. QUELLE EST L’UTILITÉ DU SCHÉMA CINÉMATIQUE ?
V. ETUDES DES LIAISONS ENTRE PIÈCES
III. RÈGLES DE REPRÉSENTATION
IV. MODÉLISATION DES LIAISONS
REPRÉSENTATION DU RÉEL
Le schéma cinématique
II. QUE FAUT-IL DONC REPRÉSENTER ?

## Slide 2
Par définition, un mécanisme est composé de plusieurs sous-ensembles reliés entre eux par une ou plusieurs liaisons.
Mais, la lecture des plans d’ensemble n’est pas toujours aisée (cas de mécanismes existants) et il est utile d’en simplifier la représentation.
I. QUELLE EST L’UTILITÉ DU SCHÉMA CINÉMATIQUE ?
Lorsque le mécanisme n’existe pas (phase de conception), on a besoin d’un schéma illustrant le fonctionnement attendu sans toutefois limiter le concepteur dans les formes et dimensions à concevoir.

## Slide 3
II. QUE FAUT-IL DONC REPRÉSENTER ?
Le schéma cinématique doit présenter le plus fidèlement possible les relations entre les différents groupes de pièces.
On trouvera donc :
des groupes de pièces représentés sous forme de « blocs cinématiques ».
On les appelle aussi « sous-ensembles rigides » ou « classes d’équivalence ».
un ensemble de pièces liées entre elles par une liaison encastrement.
- des liaisons normalisées situées au niveau de chaque contact entre les groupes de pièces.

## Slide 4
Un schéma cinématique peut être plan (2D) ou spatial (3D). Son orientation doit être judicieusement choisie pour permettre la compréhension du mécanisme.
 Les schémas des liaisons sont normalisés. Il est donc impératif de les représenter tels que la norme les définit.
 Les groupes cinématiques sont coloriés. Les éléments du schéma cinématique doivent avoir les mêmes couleurs que celles utilisées sur le dessin d'ensemble.
 Il s'agit de mettre en place les symboles des liaisons en respectant leur position et leur orientation.
 On essaie de respecter l'allure générale du mécanisme, mais les formes et les dimensions des pièces ne sont pas respectées.
III. RÈGLES DE REPRÉSENTATION

## Slide 5
III. MODÉLISATION DES LIAISONS
Hypothèses: Liaisons parfaites
  H3 : Les surfaces de chacune des pièces sont supposées géométriquement parfaites et le maintien du contact est toujours assuré.
  H4 : Les liaisons sont considérées parfaites (sans jeux, sans frottements).
  H1 : Les solides sont indéformables.
  H2 : Le contact s'établit théoriquement en un point, une portion de ligne ou d'une surface de définition géométriquement simple: point, droite, cercle, plan, cylindre, sphère, surface hélicoïdale.

## Slide 6
Nombre de degrés de liberté :
  C’est le nombre de déplacements indépendants autorisés par la liaison. Les déplacements élémentaires sont au nombre de 6 :
Nombre de degrés de liaison :
  C’est le nombre de déplacements indépendants éliminés par la liaison.
III. MODÉLISATION DES LIAISONS
  3 translations suivant X, Y et Z
  (nommées respectivement , , )
  3 rotations autour de X, Y et Z
  (nommées respectivement , , )
  Ce nombre est appelé ddl ou (nombre d’inconnues cinématiques).
  Ce nombre est appelé (nombre d’inconnues statiques).

## Slide 7
Liaisons élémentaires :
III. MODÉLISATION DES LIAISONS
C’est une liaison simple entre deux pièces obtenue par contact entre des surfaces géométriques élémentaires appartenant aux deux pièces.
Les surfaces de contact sont appelées surfaces fonctionnelles.
Liaison
sphère plan ou ponctuelle
Liaison linéaire rectiligne
Liaison appui plan
Liaison sphère cylindre ou linéaire annulaire
Liaison pivot
glissant
Liaison sphérique ou rotule

## Slide 8
Liaisons composées :
III. MODÉLISATION DES LIAISONS
Elles sont obtenues par association cohérente de plusieurs liaisons élémentaires.
Liaison complète
Liaison glissière
Liaison sphérique à doigt
Liaison pivot

## Slide 9
Liaison pivot glissant
Liaison glissière
Liaison sphérique ou rotule
Liaison sphérique à doigt
Liaison appui plan
Liaison sphère plan ou ponctuelle
Liaison hélicoïdale
Liaison encastrement
Liaison linéaire rectiligne
Liaison pivot
Liaison sphère cylindre ou linéaire annulaire
IV. ETUDES DES LIAISONS ENTRE PIÈCES

## Slide 10
Animation :
Degrés de liberté :
Nombre de degrés de liberté : nc = 0
Schématisation normalisée :
Dans le plan : | Dans l'espace :
Pas d'animation pour cette liaison, car elle concerne des pièces immobiles les unes par rapport aux autres
1. Etude de la LIAISON ENCASTREMENT
Nombre de degrés de liaison : ns = 6
T | R
0
0
0
0
0
0

## Slide 11
2. Etude de la LIAISON PIVOT
Animation :
Degrés de liberté :
Schématisation normalisée :
Dans le plan : | Dans l'espace :
y
z
x
Une liaison pivot est définie par son axe de rotation.
ex: liaison pivot d’axe (A, x)
T | R
0
0
Rx
0
0
0
Nombre de degrés de liaison : ns = 5
Nombre de degrés de liberté : nc = 1

## Slide 12
Animation :
Degrés de liberté :
Schématisation normalisée :
Dans le plan : | Dans l'espace :
3. Etude de la LIAISON GLISSIÈRE
y
z
x
Une liaison GLISSIERE est définie par la direction de translation .
(ex : Liaison glissière de direction x)
T | R
Tx
0
0
0
0
0
Nombre de degrés de liaison : ns = 5
Nombre de degrés de liberté : nc = 1

## Slide 13
Animation :
Degrés de liberté :
Nombre de degrés de liberté : nc = 1
(2 mouvements liés)
Schématisation normalisée :
Dans le plan : | Dans l'espace :
4. Etude de la LIAISON HELICOÏDALE
y
z
x
Une liaison HELICOIDALE est définie par son axe.
(ex : Liaison hélicoïdale d'axe (A, x))
T | R
Tx
0
Rx
0
0
0
Nombre de degrés de liaison : ns = 5

## Slide 14
Animation :
Une liaison PIVOT GLISSANT est définie par son axe.
(ex : Liaison pivot glissant d'axe (A, x))
Degrés de liberté :
Schématisation normalisée :
Dans le plan : | Dans l'espace :
5. Etude de la LIAISON PIVOT GLISSANT
y
z
x
T | R
Tx
0
Rx
0
0
0
Nombre de degrés de liaison : ns = 4
Nombre de degrés de liberté : nc = 2

## Slide 15
Animation :
Une liaison SPHÉRIQUE À DOIGT est définie par les axes de rotation.
(ex : Liaison SPHERIQUE À DOIGT d’axes (A, x) et (A, y))
Degrés de liberté :
Schématisation normalisée :
Dans le plan : | Dans l'espace :
y
z
x
6. Etude de la LIAISON SPHÉRIQUE À DOIGT
T | R
0
0
Rx
Ry
0
0
Nombre de degrés de liaison : ns = 4
Nombre de degrés de liberté : nc = 2

## Slide 16
Animation :
Une liaison SPHÉRIQUE ou ROTULE
est définie par son centre.
(ex : Liaison sphérique de centre A)
Degrés de liberté :
Schématisation normalisée :
Dans le plan : | Dans l'espace :
7. Etude de la LIAISON SPHERIQUE
y
z
x
T | R
0
0
Rx
Ry
Rz
0
Nombre de degrés de mobilité : nc = 3
Nombre de degrés de liaison : ns = 3

## Slide 17
Animation :
Degrés de liberté :
Schématisation normalisée :
Dans le plan : | Dans l'espace :
8. Etude de la LIAISON APPUI PLAN
y
z
x
Une liaison APPUI PLAN est définie par la direction normale au plan.
(ex : Liaison appui plan de direction normale z)
T | R
Tx
Ty
0
0
Rz
0
Nombre de degrés de liaison : ns = 3
Nombre de degrés de liberté : nc = 3

## Slide 18
Animation :
Degrés de liberté :
Schématisation normalisée :
Dans le plan : | Dans l'espace :
9. Etude de la LIAISON LINÉAIRE RECTILIGNE
y
z
x
Une liaison LINEAIRE RECTILIGNE est définie par son axe et la direction normale au plan.
(ex : Liaison linéaire rectiligne d’axe (A, x) et de direction normale z)
T | R
Tx
Ty
Rx
0
Rz
0
Nombre de degrés de liberté : nc = 4
Nombre de degrés de liaison : ns = 2

## Slide 19
Animation :
Degrés de liberté :
Schématisation normalisée :
Dans le plan : | Dans l'espace :
10. Etude de la LIAISON SPHERE CYLINDRE
y
z
x
Une liaison SPHERE CYLINDRE ou LINEAIRE ANNULAIRE est définie par son centre et sa direction.
(ex : Liaison sphère cylindre de centre A et de direction x)
T | R
Tx
0
Rx
Ry
Rz
0
Nombre de degrés de liberté : nc =4
Nombre de degrés de liaison : ns = 2

## Slide 20
Animation :
Degrés de liberté :
Schématisation normalisée :
Dans le plan : | Dans l'espace :
11. Etude de la LIAISON SPHERE PLAN
y
z
x
Une liaison SPHERE PLAN ou PONCTUELLE est définie par sa normale.
(ex : Liaison sphère plan de normale (A, z))
T | R
Tx
Ty
Rx
Ry
Rz
0
Nombre de degrés de liberté : nc = 5
Nombre de degrés de liaison : ns = 1

## Slide 21
Nature liaison | Schématisation plane | Schématisation spatiale | Degrés de liberté | nc | ns
Liaison encastrement |  |  |  |  | 
Liaison pivot d’axe (A,x) |  |  |  |  | 
Liaison glissière de direction z |  |  |  |  | 
IV. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES LIAISONS
2/5
T | R
0
0
0
0
0
0
T | R
0
0
Rx
0
0
0
0
6
1
5
T | R
Tz
0
0
0
0
0
1
5
A
x
z

## Slide 22
Nature liaison | Schématisation plane | Schématisation spatiale | Degrés de liberté | nc | ns
Liaison hélicoïdale d’axe (A,x) |  |  |  |  | 
Liaison pivot glissant d’axe (A,x) |  |  |  |  | 
Liaison sphérique à doigt d’axes (A,x) et (A,y) |  |  |  |  | 
IV. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES LIAISONS
1/4
T | R
Tx
0
Rx
0
0
0
T | R
Tx
0
Rx
0
0
0
1
5
2
4
T | R
0
0
Rx
Ry
0
0
2
4
Tx et Rx sont liées
y
z
x
y
z
x
y
z
x
A
A
A

## Slide 23
Nature liaison | Schématisation plane | Schématisation spatiale | Degrés de liberté | nc | ns
Liaison sphérique de centre A |  |  |  |  | 
Liaison appui plan de direction normale x |  |  |  |  | 
Liaison linéaire rectiligne d’axe (A, y) et de direction normale x |  |  |  |  | 
IV. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES LIAISONS
2/4
T | R
0
0
Rx
Ry
Rz
0
3
3
T | R
0
Ty
Rx
0
0
Tz
3
3
T | R
0
Ty
Rx
Ry
0
Tz
4
2
x
y
z
x
A
A

## Slide 24
Nature liaison | Schématisation plane | Schématisation spatiale | Degrés de liberté | nc | ns
Liaison sphère cylindre de centre A et de direction x |  |  |  |  | 
Liaison sphère plan de normale (A,x) |  |  |  |  | 
IV. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES LIAISONS
4/4
T | R
0 | 
Tx
Rx
Ry
Rz
0
4
2
T | R
Ty | 
0
Rx
Ry
Rz
Tz
5
1
y
z
x
z
x
y
A
A